# Паспорт устройства внутриквартирного пожаротушения ДУ-19

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
1.1. Устройство внутриквартирного пожаротушения модель КХ-УКП19 (далее - устройство) используется для тушения жильцами загорания в квартире на ранней стадии его обнаружения. 
1.2. Устройство обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, длина 15 м, диаметром - 19 мм и оборудовано распылителем. 
1.3. Устройство оснащено рукавом напорным с внутренним гидроизоляционным покрытием (камера из полимерных материалов). 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Внутренний диаметр шланга, мм | 19 |
| --- | --- |
| Длина шланга, м | 15 |
| Резьба накидной гайки | 1/2" |
| Рабочее давление, МПа | 0,6 |

3. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА 
3.1.На каждом устройстве нанесена маркировка, сохраняющаяся в течение всего срока эксплуатации, с указанием: 
Наименование модели 
Внутренний диаметр рукава, мм
Длина рукава, м 
Рабочее давление, МПа 
3.2. Устройства упакованы в картонные коробки. 

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
4.1. На основании разъяснений к Изменению №4 СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" обязательной сертификации, в том числе пожарной, устройства или его деталей не требуется. 
4.2. Устройство поставляется в следующей комплектации: 
ствольный узел с возможностью запора воды (далее - распылитель); 
шланг диаметр 19 мм, длина 15 м;
присоединительная накидная гайка с резьбой 1/2" с уплотнительным кольцом; 
сумка для хранения. 
В комплект поставки входит эксплуатационная документация (паспорт). 
4.3. Дата изготовления  20.04.2009г.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
5.1. Устройства транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. 
5.2.. Устройства при транспортировке должны быть предохранены от воздействия атмосферных осадков, прямого попадания солнечных лучей. 
5.3. Устройства должны храниться в помещениях складского типа с естественной вентиляцией и быть защищены от прямого воздействия солнечных лучей при температуре от - 40 до +45 °С. 
5.5.Устройства в складах временного хранения (не более трех месяцев) должны укладываться на решетчатые деревянные настилы стопками не выше 1,5м, без соприкосновения со стенами и колоннами склада. 
5.7. При хранении устройства должны складываться на расстоянии не менее 1м от теплоизлучающих приборов. Не допускается хранение и транспортирование устройств с веществами, разрушающими их. 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. 3авод изготовитель гарантирует соответствие устройства внутриквартирного пожаротушения модель КХ-УКП19 требованиям противопожарной безопасности при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. 
6.2. Гарантийный срок хранения устройств - 24 месяца с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения устройств - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

На основании разъяснений к Изменению №4 СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" обязательной сертификации, в том числе пожарной, устройства или его деталей не требуется.

Фотографии устройства внутриквартирного пожаротушения

# Устройство внутриквартирного пожаротушения УВПС(ДУ-19).

В составе УВПC: 
- рукав пожарный напорный с внутренним гидроизоляционным покрытием 
(камера из полимерных материалов) Ду 19 мм, длина 15 м, рабочее давление 0,6 МПа; 
- ствол (распылитель) регулируемый с возможностью запора воды; 
- присоединительная накидная гайка с резьбой 1/2" и уплотнительным кольцом; 
- сумка для хранения.
Устройства внутриквартирного пожаротушения предназначены для использования в жилых помещениях в качестве первичного средства тушения загораний на ранней стадии их обнаружения. Устанавливаются на трубопровод холодной воды хозяйственно-питьевого водопровода. Место их установки определяется расположением на трубопроводе специального крана, к которому присоединяется рукав с распылителем.